MC016-WSC－S测色色差计

- 仪器用途

MC016-WSC－S测色色差计是一种性能优越，用途广泛而又操作方便的测色仪，适用于测定各种物体的反射色，可以测试物体的白度以及两种物体的色差，它配用的几何条件测试头，即CIE规定的o/d。WSC－S测色色差计可广泛应用于纺织、染料、印染、造纸、建材、搪瓷、食品、印刷、计量等部门。

- 主要技术参数和规格

- 仪器照明几何条件：　　　　　　　　o/d

- 光谱条件，总体响应等价于CIE标准照明体D65及10º视场色匹配函数下的三刺激值X10Y10Z10（以下简写为X、Y、Z）

- 照射试样面积：　　　　　　　　　　Φ20

- 电源电压：　　　　　　　　　　　　220V+22V，50Hz+1Hz

- 显示方式：　　　　　　　　　　　　数字显示打印输出

- 表色系统：

- 颜色：X、Y、Z；x、y；L*、a*、b*；L、a、b；L*、u*、v*；L*、c*、h；λd、Pe；

- 色差：ΔE（L*a*b*）；ΔE（Lab）；ΔE（L*u*v*）；ΔL*，ΔC*，ΔH*；

- 白色：

- 甘茨白度：CIE推荐的二元线性白度

- 蓝光白度：W＝B

- 陶贝式（Tabble）：美国材料学会ASTM推荐，W=4B-3C

- R457的反射白度

- 重复性：σu（Y）≤0.5；σu（X），σu（Y）≤0.003

- 稳定性：ΔY≤0.6

- 操作步骤：

- 将仪器电源插头插入220V交流电源，并将接地可靠接地。

- 将电缆插入仪器背后的插座内，拧紧。

- 按下电源开关，指示灯亮，并伴有风机转动声，然后按下光源开关，指示灯亮，测试头照明光源也亮。

- 根据需要可进行各流程的设置。

- 流程设置完毕，仪器显示0将测试头放在黑色陷井上，稍待片刻，然后按一下校零键，此时仪器会显示00000。将测试头放在工作白板上，稍待片刻，按校标键，这时仪器显示熄灭。然后会显示与工作白板相近的数值。

- 预热30分钟左右。

- 预热后，再次将测试头放在黑色陷井上，按校零键，出现00000。将测试头放在白板上，按校标与工作白板相近的数值。

- （1）将测试头放在被测物上。若选用连续测量方式则仪器会反复采样，并显示测量值，若选用断续测量方式，则按一下测量键，仪器采样一次，反复显示的是同一次采样的值。

（2）若要测色差，而且是实物比较，而不是参数比较，则将测试头置于参照物上，待仪器熄灭后，又重新显示时按参照键，显示E0.0000，再将测试头放在其它物体上，以后显示的E值就是第二物体与第一个物体的色差值。经试验，两物体色差在0.7左右的话，一般人的眼睛是很难分辨的。

- 若要使用打印机，请选用PP40彩色绘图机。使用前请阅读打印机说明书。适用40列的打印格式（将打印机内选择打印格式的开关拨到ON位置）。在体仪器使用前请将打印线与本仪器相连，将打印机电源接上，打开打印机开关。在本仪器测试过程中，只要按打印键，就会打印出相应数据。若要换色，请按打印机换色键。每打印一次，打印序号加1。

- 使用注意事项

- 保护好工作白板，若要擦拭，请用无水酒精和棉花。

- 请先开电源，后开光源，关机时先关光源，再关电源。

- 为保证仪器测试精度，仪器经过一段时间测试后，可重复进行校零和校标。

- 仪器只有在显示内容时，才会响应键盘指令。

- 仪器进行色差比较有两种方法：

- 参数－实物比较：这时色差的参照物是本仪器测得的物体的三刺激值X、Y、Z，这就需要向仪器输入这三个数据。

- 实物－实物比较：将测试头放在参照物上，然后再按参照键。再测其它物体，所显示的ΔE值，是其它物体与参照物的色差。

- 当将测试头放在被测物体上仪器长期不显示时，请检查测试头电缆是否接好。

- 若开机后指示灯不亮，请检查机箱后保险丝。